## Slide 1
QKD-SAGIN 天地一体化网络
生产端调度
组会进展汇报 · 2026-09-16

## Slide 2
目录
CONTENTS
场景与任务定义
信道建模与速率
算法与模型设计
结果与现存问题
三层 FSO 网络场景、关键定义与双端口约束下的决策任务
链路速率生成链路、协议模型与可用性判定（本部分待补充）
BFS 需求扩散启发式与 Graph-MAPPO 强化学习，重点在全局匹配动作
各算法成功率对比，以及强化学习全局训练停滞的现状与诊断

## Slide 3
场景分析与任务定义
QKD-SAGIN 三层 FSO 网络 / 关键定义 / 双端口约束下的决策任务
01

## Slide 4
场景：QKD-SAGIN 三层 FSO 网络
第一部分 · 场景分析与任务定义
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
04
天地一体化量子密钥分发网络：30 个地面站（GS）、30 个高空平台（HAP）、30 颗卫星（SAT）构成三层光网络，共 1978 条候选物理链路；地面站之间不断产生有密钥需求的通信请求。
卫星 SAT ×30
高空平台 HAP ×30
地面站 GS ×30
GS-HAP 物理链路
HAP-SAT 物理链路
GS-SAT 物理链路
SAT-SAT 物理链路
GS-GS 需求边（逻辑边）
物理图 = 三类节点 + 四类物理链路；逻辑图 = GS-GS 需求链路。两者共享节点集合，融合为一张全局图输入策略网络。

## Slide 5
关键定义与评价口径
第一部分 · 场景分析与任务定义
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
05
术语
含义
时隙 t
1 分钟。全年 525600 个时隙，状态、动作、奖励均以时隙为单位
QKP 密钥池
每条链路独立的密钥暂存区，有容量上限。链路生成的密钥先入池，再由路由分配去服务请求
请求（Request）
地面站对 (p, q) 之间的一条密钥需求，携带需求量、到达时刻、截止时间与优先级
服务成功
在截止时间前请求需求量被完整满足；路径受阻时按瓶颈跳部分服务，剩余量继续排队
成功率
按时完成服务的请求数 / 总请求数。标准验证取 5 个种子的均值
切换半速
链路从空闲恢复激活的首个时隙，生成速率 ×0.5（rate_decay_factor）
双端口
每个节点每时隙至多 1 条出边（Tx-out ≤ 1）与 1 条入边（Rx-in ≤ 1）
口径说明：成功率统一按「截止时间前完整满足的请求数 / 总请求数」统计；不同表格中的数字若协议不同（标准验证 / 固定场景）不可直接比较。

## Slide 6
约束建模与决策任务
第一部分 · 场景分析与任务定义
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
06
三类硬约束
Tx-out ≤ 1
每个节点每个时隙 至多激活 1 条出边
发送端单端口
Rx-in ≤ 1
每个节点每个时隙 至多接收 1 条入边
接收端单端口
u→v 与 v→u 互斥
同一对节点的两个方向 不能同时激活
避免自环冲突
决策任务：每时隙输出一个全局匹配
动作 = 一组互不冲突的有向弧
（每个节点至多参与一进一出，未匹配节点保持空闲）
其余规则：一条请求只沿一条中继路径服务；中继链路按实际转发量扣减密钥池；切换链路在首个时隙以半速生成。掩码在构图前完成，策略只在合法动作上定义。
与早期版本的差异
早期：节点独立采样
当前：全局匹配
动作生成
每个节点独立采样一条边
从全部合法有向弧中顺序采样一个匹配
冲突消解
由 resolver 事后贪心消解
采样时即保证两端点空闲，无需消解
优化对象
提议分布 ≠ 环境执行的匹配
联合 log-prob 就是环境执行的匹配
结果
成功率长期停在约 30%
固定场景成功率 0.728 → 0.819

## Slide 7
问题的本质：瓶颈不在产能，而在可达性
第一部分 · 场景分析与任务定义
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
07
4.7×10⁶
密钥 / 时隙
网络名义生成能力，远高于请求规模
6–10×10⁴
密钥 / 时隙
地面站密钥请求的需求规模
9.3%
（链路, 时隙）非零
仅有约 9.3% 的链路-时隙组合速率非零
1.4%
GS-SAT 可用槽
稀疏性最严重的链路类型（HAP-SAT 6.8%）
名义产能约为需求的 50 倍，但可见链路既稀疏又时变：生成得多不代表送得到，调度才决定密钥能否抵达请求方。
可用性由三重因素共同决定
因素
作用
典型表现
视线遮挡（LOS）
地球弦遮挡直接判定链路不可见
GS-SAT 大部分时间不可见
仰角阈值
仰角 < 5° 的链路不予采用
低轨卫星过境窗口外全部失效
卫星轨道几何 / 天气
决定可见时段与链路速率水平
SAT-SAT 可用槽占比可达 51.2%

## Slide 8
信道建模与链路速率（待补充）
速率生成链路 / 协议层模型 / 可用性判定与稀疏性
02

## Slide 9
信道建模与链路速率计算
第二部分 · 信道建模
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
09
本部分内容待补充。以下为规划中的讲解框架，供后续填充。
计划小节
拟覆盖内容
速率生成链路
物理量（距离 / 仰角 / 天气 / 云量）→ 离线预计算 k_max(bps) → H5 数据集 → 训练时查表
协议层速率模型
骨架效率 η 的构成与 GLLP / 诱骗态速率公式，关键参数取值
可用性判定
LOS 遮挡、仰角阈值、卫星过境窗口的判定方式
切换半速与稀疏性
切换时隙速率 ×0.5 的实现，以及分类型可用槽占比统计
说明：速率在离线阶段用完整物理模型预计算并落盘为 H5，训练与评估阶段只做数组查表与归一化，不含实时物理计算。

## Slide 10
算法：启发式与强化学习
BFS 需求扩散启发式 / Graph-MAPPO / 全局匹配动作与奖励设计
03

## Slide 11
方法总览：启发式预训练 + 强化学习微调
第三部分 · 算法
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
11
BFS 需求扩散启发式
PG-Phased 三阶段路径调度 （行为克隆专家）
行为克隆 BC 预热
克隆专家动作 获得高起点初始策略
Graph-MAPPO 强化学习
从 BC 权重 warm-start PPO 微调打分策略
调度策略
每时隙输出 一个全局链路匹配
为什么这样做
专家起点
随机策略成功率仅约 0.18，直接用 PPO 探索效率极低
行为克隆
克隆 PG-Phased 启发式动作，把初始化拉到 0.73–0.86 区间
RL 微调
从 BC 权重 warm-start，用 PPO 优化边打分策略，突破启发式上界
两个算法共用的核心概念：需求扩散重要性
· 启发式用它给边打分、决定先开哪条路；强化学习把它作为物理边的一个输入特征（relay importance），让策略直接看到「这条边对满足当前需求有多重要」。
· 这样做的收益：Actor 不需要自己从零学「哪些边能拼成一条路径」，只需判断「重要性高且速率、容量合适的边值不值得开」。
后续章节顺序：启发式（2 页）→ 强化学习的建模、状态、网络、动作、奖励、训练（6 页）。

## Slide 12
启发式①：BFS 需求扩散（relay importance）
第三部分 · 算法
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
12
目标：把所有待处理请求的压力，压缩成「每条物理链路一个标量」，回答「哪条边最值得开」。
① 构建可见图
以当前合法可见的物理边构成图 G_t，待处理请求对 (p, q) 构成需求边
② 计算紧迫度加权需求
剩余量 × exp(已等待时长 / τ)，τ = 截止时长 × 0.8，越接近截止压力越大
③ BFS 求最短跳数
以 p、q 为起点求到各节点的最短跳数，得到 a = min(d(p,u), d(p,v))、b 同理
④ 累积到边上
若 a + b + 1 ≤ K（K = 3 跳），按跳数衰减 η 与剩余容量加权累加到边
⑤ 归一化
除以本时隙最大累积值，得到 [0, 1] 的重要性 I_i
紧迫度加权剩余需求：B_pq(t) = Σ 剩余量 × exp(age / τ) τ = deadline_length × 0.8
边重要性累积：relay_i += B_pq × η^(a+b−1) × cap_left_i η = 0.25（跳数衰减）
归一化：I_i = relay_i / max_j(relay_j) ∈ [0, 1]
工程取舍：实现中允许「当前不可用但仍持有密钥库存的链路」参与 BFS，使刚停用的链路不会立刻失去存在感；重要性只赋给当前合法可选的边。
K = 3 跳的含义：一条物理边要成为某请求对的候选中继，两端地面站经过它连通的总跳数不超过 3。

## Slide 13
启发式②：分阶段路径调度（PG-Phased）
第三部分 · 算法
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
13
有了边打分只解决了「谁值得开」，还需要决定「按什么顺序、把整条路开出来」。
① 存量密钥网络
优先用已持有的密钥库存直接服务请求，不激活任何新链路
② 混用库存的辅助路径
库存不足以完整服务时，用库存 + 新生成混合补足
③ 全新路径
库存不可用时，激活整条中继路径生成新密钥服务
配合 ServeProbe 路由：按瓶颈跳做部分服务，避免一条路径因中间某一跳受限而整体白开。
效果与定位（实测）
策略
协议
成功率
path_score_greedy_phased（本启发式）
标准验证（5 种子，确定性）
0.8104 ± 0.0575
path_score_greedy_phased（本启发式）
固定场景（12 种子）
0.7765
greedy_relay（第二名非学习方法）
标准验证
0.435
随机策略
—
≈ 0.18
本启发式是最强的非学习方法，比第二名高 1.86 倍。
它同时承担另一个角色：作为强化学习的行为克隆专家，把可复现的调度经验注入策略网络。

## Slide 14
强化学习建模：带图结构的 MDP
第三部分 · 算法
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
14
MDP 元素
定义
状态 s_t
物理图与逻辑图融合的全局图：节点集合 + 物理链路边 + GS-GS 需求边，每个实体携带特征与历史
动作 a_t
一个全局匹配：从合法物理边中选出一组互不相交的有向弧，未匹配节点保持空闲
转移 P
由链路速率的时间演化（天气、轨道几何）、密钥生成 / 过期、请求到达 / 服务 / 过期共同决定
奖励 r_t
B1 shaped 稠密奖励：服务成功 + 重要性加权生成 − 失败 / 过期 − 切换惩罚
折扣因子 γ
0.99（GAE 平滑系数 λ = 0.95）
图的两个关键性质
实时动态
物理图只保留当前合法的链路，逻辑图只保留活跃或近期出现过的请求对，图结构每个时隙都在变。
动作掩码前置
不可用、速率低于下限、被禁用类型的链路在构图前就被剔除，根本不会出现在候选集合里；空闲动作恒合法。

## Slide 15
状态表示：三类实体的特征
第三部分 · 算法
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
15
状态由三类实体的特征拼成，全部在送入网络前做归一化。
节点特征
· 节点类型 one-hot（GS / HAP / SAT）
· 关联链路密钥池总库存 / 总容量
· 关联链路剩余容量占比
· 以该节点为源 / 目的的需求量
· 队列压力：仍在等待服务的请求数
· 近期到达量（窗口 15 / 60 / 240 分钟）
· 是否存在可用相邻链路
· 时间周期特征（分钟、年内的 sin/cos 编码）
物理边特征
· 链路类型 one-hot（4 类）
· 当前可用性、当前归一化速率
· 未来 H = 6 步速率与可用性（前向窗口）
· 窗口内速率增量 / 均值 / 最大值
· 上一时隙是否激活
· relay importance（需求扩散重要性）
· 剩余 QKP 容量占比
需求边特征
· 该请求对的 pending 密钥量
· pending 请求数
· 最小 / 平均剩余截止时间
· 平均已等待时长
· 请求量 × 优先级之和
· 等待时间分桶 × 10（各桶剩余需求量）
两个设计要点
· 未来速率进入特征：离线数据中未来速率已知，策略可以据此规划「何时激活、何时让链路休息」，而不是只看当前这一分钟。
· 等待分桶把截止时长均匀切成 10 个桶，桶内记录该等待区间仍剩余的需求量，使网络不仅知道「有多少需求」，还知道「等了多久、还差多久到期」。
· 历史由共享 LSTM 编码（默认关闭）：只编码过去，未来信息仅通过前向窗口进入网络。

## Slide 16
网络结构：共享编码器 + 边打分 Actor + 全局 Critic
第三部分 · 算法
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
16
特征拼接
手工特征 (+ LSTM 历史)
图编码器 GNN
边条件消息传递 3 层 × 128 维 LayerNorm + 残差
节点 / 边嵌入
每条物理边的 统一表示
Actor：边打分
MLP(h_u, h_v, e_uv) → 每条合法弧一个分数
Critic：全局价值
typed-mean 池化 + 规模计数 → V(s)
三个关键设计选择
设计
做法与理由
共享编码器 + 共享 Actor
所有节点、所有边共享同一套参数，属于 MAPPO 在单图场景下的等价形式；Critic 是全局价值函数
demand_edge 模式（默认）
只让需求边更新节点嵌入，物理边的能力信息通过 relay importance 直接压进边特征，避免「高速率但与需求无关」的链路污染节点状态
typed-mean 池化 + 规模计数
节点 / 物理边 / 需求边分别取平均再拼接，避免两类边相互稀释；补上 log 规模计数弥补均值池化丢失的图规模信息
边嵌入在 GNN 中不做逐层更新，保持与输入特征一一对应；决策最终落在链路上，因此 Actor 只需学会判断「重要性高、速率和容量合适的边值不值得开」。

## Slide 17
动作设计：全局匹配（关键设计）
第三部分 · 算法
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
17
这是整个项目里返工最多、也最关键的一处设计。
早期做法（已废弃）
· 每个节点独立采样一条边
· 采样结果由 resolver 事后贪心消解冲突
· 问题的根源：PPO 优化的是「提议分布」，而环境实际执行的是消解后的匹配，两者不一致
· 后果：成功率长期停在约 30%，怎么调参都上不去
当前做法：全局匹配
· Actor 对每条合法有向弧 (tx_target, rx_source) 打分
· 从全部合法弧出发，每一步只在「两端点仍空闲」的弧中按 softmax 采样一条（含 STOP 选项），直到没有可用弧
· 关键性质：采样出来的匹配，就是环境真正执行的匹配
· PPO 优化的正是该匹配的联合 log-prob（向量化实现）
π_θ(M | s_t) = softmax(s_e / T)，e_k 为第 k 步选中弧，A_k 为第 k 步两端点仍空闲的合法弧集合，温度 T 默认 1.0
修复后的效果
版本
动作层机制
固定场景成功率
早期
节点独立采样 + resolver 贪心消解
长期停在约 0.30
当前
全局匹配顺序采样，采样即执行
0.728 → 0.819
结论：动作层与优化目标是否一致，比调参更决定成败。

## Slide 18
奖励设计：B1 shaped 稠密奖励
第三部分 · 算法
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
18
r_t = w_s · S_t / R_served + w_g · Σ(added_i · I_i − w_low · added_i · (1 − I_i)) / Σ added_i
− (w_f · F_t + w_e · E_t) / R_served − w_c · C_t
分量
含义
权重
服务成功 S_t
本步成功服务的密钥量
w_s = 20.0
重要性加权生成
生成在重要中继路径上且实际入池的密钥份额（占比形式）
w_g = 0.02
低重要性惩罚
存入低重要性链路的部分被按比例扣分
w_low = 0.01
失败 / 过期
失败密钥量（含过期请求）与过期密钥量
w_f = w_e = 0.01
切换惩罚
本步新激活（上一时隙未激活）的链路条数
w_c = 0.001
需求参考值
服务侧与失败侧统一除以的固定参考值
R_served = 100000
三个设计要点
· 固定参考值：需求侧统一除以固定的 R_served，保证「同样 1 bit 服务量」在开局、深夜、高峰获得相同的奖励尺度，避免奖励在 episode 内部随时间漂移。
· 占比形式：供应侧取「重要性加权和占本步存入总量的比例」，取值范围约在 [−w_g·w_low, w_g]，只奖励真正生成在重要中继路径上的密钥份额，避免大额原始生成主导奖励。
· 切换惩罚按条数计：不再除以百万级参考值，量级与其它分量可比。

## Slide 19
训练流程：多进程 rollout → GAE → PPO
第三部分 · 算法
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
19
① 多进程 rollout
worker 进程池并行采样，模型权重与探索温度随任务下发，保证各 worker 的探索温度同步；每步记录观测、动作、旧策略 log-prob、价值、奖励、终止标志
② GAE 优势估计
δ_t = r_t + γ(1−d_t)V(s_{t+1}) − V(s_t)；A_t = δ_t + γλ(1−d_t)A_{t+1}；回报 R̂_t = A_t + V(s_t)，γ = 0.99、λ = 0.95
③ PPO 更新
优势标准化 → 裁剪 surrogate（ε = 0.2）→ 价值损失（系数 0.5）+ 熵正则 → 梯度裁剪 ‖g‖₂ ≤ 0.5 → Adam
④ 早停与保存
minibatch 平均 KL 散度 > 0.03 时结束本轮 epoch；定期保存含优化器状态的 checkpoint，支持断点续训
关键超参数
参数
取值
参数
取值
隐藏维 / GNN 层数
128 / 3 层
折扣因子 γ
0.99
未来速率窗口 H
6 步
GAE 系数 λ
0.95
需求等待分桶
10 个
PPO 裁剪 ε
0.2
学习率（Actor / Critic）
3e−4 / 1e−3
梯度裁剪 / target KL
0.5 / 0.03
训练模式：continuous（随机起点连续训练）、fixed_day（固定日跑满 1440 步）、curriculum（短局起步逐步加长）。

## Slide 20
结果与存在的问题
评测协议 / 各算法结果对比 / 全局训练停滞与诊断 / 下一步计划
04

## Slide 21
评测协议与结果对比
第四部分 · 结果与存在的问题
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
21
两套评测协议
· 标准验证：5 个随机种子、确定性评估（argmax），用于横向比较不同方法。
· 固定场景：day 0 + 固定请求种子、12 种子，用于调试与验证奖励设计（可复现）。
· 同口径评估：checkpoint 用与训练指标完全相同的口径复算，避免「训练好、评估差」。
注意：不同协议的绝对数值不可直接比较，表中已标注协议。
策略
协议
成功率
启发式 path_score_greedy_phased
标准验证（5 种子，确定性）
0.8104 ± 0.0575
启发式 path_score_greedy_phased
固定场景（12 种子）
0.7765
BC 预热权重（克隆启发式）
标准验证（5 种子，确定性）
0.7581
BC 预热权重
固定场景（12 种子，确定性）
0.7280
RL —— 固定场景训练 20 轮
固定场景
0.819
RL —— 全局训练 30 轮
标准验证
0.713 ± 0.033
随机策略
—
≈ 0.18
一句话总结：固定场景下 RL 已经超过启发式；但同样的方法搬到全局训练上，提升消失了。

## Slide 22
结果解读：BC 的价值与固定场景的突破
第四部分 · 结果与存在的问题
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
22
0.8104 → 0.7581
行为克隆的代价
克隆专家动作会损失约 5.2 个百分点，但把 RL 的初始成功率从「随机 ≈ 0.18」抬升到「0.73–0.86」区间
0.728 → 0.819
固定场景的突破
在 day 0 + 固定请求种子的场景下训练 20 轮，成功率超过启发式基线 0.7765
0.713 ± 0.033
全局训练的停滞
标准验证 5 种子 6 次评估均值与纯噪声波动一致，低于 BC 起点与启发式
可以确认的三件事
① 行为克隆是有价值的：它把 RL 从「随机探索」直接抬到接近专家水平，使固定场景的微调变得可行。
② 模型与奖励设计在固定场景下是有效的：同一套网络和奖励能让成功率超过启发式，说明结构和奖励信号没有方向性错误。
③ 问题不在价值估计：训练全程 critic 与真实回报的相关系数保持在 0.89，说明 Critic 学得准，瓶颈在策略更新侧。
于是问题被收敛成一个：为什么「固定场景有效」的更新方式，在全局训练里不再产生增益？

## Slide 23
存在的问题：全局训练成功率停滞
第四部分 · 结果与存在的问题
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
23
现象
观察项
数据
标准验证 6 次评估
0.706 / 0.715 / 0.759 / 0.711 / 0.729 / 0.659，均值 0.713 ± 0.033
与起点的关系
低于 BC 起点 0.758，也低于启发式 0.810
波动性质
与「纯噪声围绕 0.713 波动」一致，观察不到上升趋势
训练侧指标
8 局采样均值 0.858 → 0.842，reward 92 → 91，全程持平
策略熵
3.33 → 4.01，持续向随机化漂移
固定场景对照
smoke 训练 60 轮后同口径评估 0.8574，反而低于 BC 基线 0.8622
诊断：问题被定位在 Actor 侧
Critic 全程健康
corr(V, R) = 0.89，价值估计没有崩塌，因此不是「信号不可信」导致的学不动。
策略熵持续上升
从 3.33 升到 4.01，说明策略在向高熵、随机化方向漂移，而不是收敛到更确定的调度规则。
固定场景同样退化
60 轮后同口径评估低于 BC 基线，说明继续 PPO 反而被高熵样本轻微污染。

## Slide 24
原因假设与下一步计划
第四部分 · 结果与存在的问题
QKD-SAGIN 生产端密钥生成链路调度 · 组会进展汇报
24
三条待验证的假设
假设
依据
验证方式
探索温度过高（1.2 起步）把策略推向高熵
策略熵从 3.33 升到 4.01
降低探索温度后，观察熵与成功率的联合变化
PPO 每轮更新量太小，策略学不动
2880 步 ÷ minibatch 1024 ≈ 3 次梯度 / 轮
减小 minibatch 或增大 epoch 数，提高每轮更新量
BC 起点已接近局部最优，继续 PPO 被高熵样本污染
固定场景 60 轮后同口径评估反低于 BC 基线
降低学习率、加强 KL 约束后同口径复验
下一步计划
① 参数调整与复验
按上表逐项调整训练参数，全部用同口径评估验证，确认是否恢复上升趋势
② 训练配置统一
统一 episode_steps 与 rollout_steps 为 360，避免 GAE 在轨迹截断处产生偏差，同时降低算力负担
③ 补齐对比基线
完成信道建模部分，并推进与 MILP 全局最优解、启发式上界的定量对比
④ 加速训练循环
缓存静态图结构、向量化最短路径计算，压缩单轮 rollout-update 的耗时
核心判断：动作层设计已经打通（固定场景可超启发式），剩下的问题是「如何在高熵全局探索下保住已学到的策略」。

## Slide 25
QKD-SAGIN 生产端调度
组会进展汇报
谢谢观看